Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 26 декабря 2017 года № 131

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинградской области «О разработке и принятии программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от от 22.12.2017 № 128 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 187422, Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново ул. Советская д.7, |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Селивановское сельское поселение. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение, в целях: • повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; • обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Система теплоснабжения: • аварийность системы теплоснабжения; • уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • снижение удельных показателей расхода топлива и энергоемкости выработки тепловой энергии. Система водоснабжения: • аварийность системы водоснабжения; • обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения; • соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; • сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию. Система водоотведения: • аварийность системы водоотведения; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система электроснабжения: • обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. Система газоснабжения: • обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: • обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории поселения; • сокращение объема захораниваемых ТБО. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Разработка инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса |

2. Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Селивановское сельское поселение расположено в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Селивановское сельское поселение расположено между МО Сясьстройское (с запада), Колчановское (с юга), Потанинское(с востока), с севера -Ладожское озеро. Территория поселения составляет 19,6 тыс.га. на ней расположено 11 населенных пунктов.   В состав поселения входят следующие населенные пункты: п.Селиваново, д.Низино, д. Дрюневщина,д. Жуковщина, д. Остров, д. Заречье, д. Лунгачи, д. Свирь-городок, д. Телжево, ст. Лунгачи, д. Антипово.  Население 1087 чел.

Территория поселка Селиваново представлена территорией существующей индивидуальной жилой застройкой и земельными участками, включенными в границу населенного пункта в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области и предназначенными для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Общая площадь населенного пункта составляет 83,1 га.

Существующая численность населения Поселка Селиваново по состоянию на 01.01.2017 составляет 981 чел.

Назначение территорий в границах поселка Селиваново определено исходя из их существующего использования (существующая застройка) и решений, содержащихся в утвержденной документации по планировке территории (территория комплексного освоения в целях жилищного строительства).

Электроснабжение

Электроснабжение п. Селиваново осуществляется от существующей ПС 35/10 кВ «Селивановская» по воздушным линиям 6-10 кВ. Класс напряжения трансформаторов в составе указанной ПС – 35 кВ, общая мощность 8 МВ∙А (два трансформатора по 4 МВ∙А). Существует возможность технологического присоединения планируемого жилого фонда, индивидуальной застройки и субъектов малого предпринимательства.

В границах поселка Селиваново расположено пять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, к которым подключена существующая индивидуальная жилая застройка.

Теплоснабжение

В настоящий момент централизованное теплоснабжение осуществляется от мазутной котельной поселка Селиваново на территории в границах п. Селиваново. Мощность котельной 5 МВт/час, длина тепловых сетей 5,2 км. Горячее водоснабжение с данной котельной не осуществляется. Износ котельной и тепловых сетей составляет более 70 %. В 2018-2019 году планируется построить межпоселковый газопровод среднего давления д. Потанино – п. Селиваново, построить блочно-модульную котельную на газовом топливе, подключенную к данному газопроводу, мощностью 5 МВт.

В настоящее время вся частная и усадебная застройка остальных 10-ти населенных пунктов получает тепло от индивидуальных источников, работающих на различных видах топлива.

Газоснабжение

Газоснабжение части поселка Селиваново осуществляется сжиженным газом из групповой ёмкостой установки (около 440 чел.), остальное население полъзуется баллонным газом.

В 2016 году построен распределительный газопровод среднего давления в п. Селиваново, но не введен в эксплуатацию, так как межпоселковый газопровод среднего давления д. Потанино - п. Селиваново, к которому необходимо подключить распределительный газопровод, планируется к постройке в 2018 году по программе ПАО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области потребление населением газа на приготовление пищи определяется исходя из следующих показателей: 13 куб. м/чел в мес. или 156 куб. м/чел. в год.

## Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение  осуществляются в пос. Селиваново из плоскостных водозаборных и водоочистных сооружений (ВОС), расположенных около дер. Низино из открытого водоисточника реки Валгомка. Мощность ВОС – 250 м3/сутки, год постройки – 1963, износ более 70 %, протяженность однотрубной сети водопровода 6,89 км.

Вода хлорируется гипохлоритом и насосами второго подъема подается потребителям.

Вода является технической, так как не соответствует по качеству требованию СанПиН (Питьевая вола).

Требуется и планируется реконструкция всего комплекса ВОС в рервую очередь расчетного периода.

Централизованное водоотведение осуществляется в пос. Селиваново по канализационным сетям протяженностью 4,3 км через канализационные очистные сооружения (КОС) расположенные к северу от п. Селиваново за ФАД «Кола». Мощность КОС – 700 м3/сутки, год постройки 1981. Требуется реконструкция КОС и существующих канализационных сетей.

3.	План развития

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области,

план прогнозируемой застройки и

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

на период действия генерального плана

Для расчета основных параметров комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения поселка Селиваново Селивановского сельского поселения на 2037 год – 1,5 тыс. человек.

С учетом прогноза численности населения п. Селиваново Селивановского сельского поселения задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

-	определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон;

-	формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения;

-	совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

-	реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

-	формирование пешеходно-транспортных направлений.

Расчет проектируемого жилищного фонда представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Расчет проектируемого жилищного фонда

| Населенный пункт | Прирост численности населения на вновь осваиваемой жилой территории, чел. | Норма жилищной обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |  |  |
|  |  |  |  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |
| Существующий жилищный фонд в том числе: | 23,1 |
| застройка индивидуальными жилыми домами | 6,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 29,7 |
| Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | 10,2 | 10,2 |
| застройка малоэтажными жилыми домами, всего из них | 10,2 | - |
| Из общего объема нового жилого фонда муниципальный жилой фонд | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | 500 | - | 18 | 10,2 | - |
| застройка индивидуальными жилыми домами, из них: | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | - | 600 | 18 | - | 10,2 |
| Итого: | 10,2 | 39,9 |

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории планируемое потребление электроэнергии в п. Селиваново на расчетный срок составит 4,91 МВ∙А (0,81 МВ∙А на первую очередь и дополнительно 0,73 МВ∙А на расчетный срок). Расчет потребляемой мощности общественной и жилой застройки выполнен по укрупненным удельным показателям на основании РД 34.20.185-94, раздел 2 с дополнениями и изменениями, введенными в действие в 1999 г. Учитывая наличие газового топлива на рассматриваемой территории, расчет нагрузок в жилой застройке выполнен с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Методике расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденной Главгосэнергонадзором России 14.10.1996, объектам-аналогам).

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- *холодный период = –26 0C

- теплый период = +20,6 0C,

- продолжительность отопительного периода – 220 суток,

- средняя температура отопительного периода – 1,8 0C.

Таблица 3.2

Сводная таблица расчета теплоснабжения

| Населенные пункты | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| поселок Селиваново | 3,4 | 4,2 |

Необходимый расход газа для обеспечения теплоснабжения объектов капитального строительства, планируемых к размещению на проектируемой территории, с учетом 10 % неучтенных потерь составит:

Таблица 3.3

Расход газа на отопление, вентиляцию и ГВС

| Потребители | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | нм3/ч | нм3/ч |
| поселок Селиваново | 3243,85 | 4192,213 |

На расчетный срок предусматривается строительство котельной мощностью 28 Гкал/ч, а также строительство распределительного газопровода (протяженность 7,5, подлежит уточнению в документации по планировке территории).

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения определены в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приложение 3, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

Таблица 3.4

Наружное пожаротушение (по СНиП 2.04.02.-84)

| Населенные пункты | Новое строительство до 2037 года | Расход воды на наружное пожаротушение, л/с |
| --- | --- | --- |
| п. Селиваново | Застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени их огнестойкости | 10 |

Расчет дождевого стока территории по методу предельной интенсивности осуществлен по формуле (СНиП 2.04.03-85):

, где:

среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока.

A = q20ny, где

q20 – интенсивность дождя на 1 га продолжительностью 20мин для периода однократного превышения (P) для данной местности,

n – параметр, зависящий от местоположения объекта,

my – среднее количество дождей за год,

y – показатель степени,

– коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети.

F – площадь водосбора территории, га.

расчетная продолжительность дождя, равная протеканию вод от крайней границы водосбора до расчетного участка, мин.

t = tcon+ tcan + tp, где в сумму входит время поверхностной концентрации, по лоткам, по трубам, мин.

Таблица 3.5

Сводная таблица водопотребления

| Потребители | Существующая застройка | Новое строительство | Итого Q, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь Q, куб.м/сут | Расчетный срок Q, куб.м/сут |  |
| Поселок Селиваново | 6,25 | 326,538 | 902,007 | 1234,795 |

Предусматривается капитальный ремонт системы водоснабжения протяженностью 1,7 км (подлежит уточнению в документации по планировке территории).

Расчетные расходы системы водоотведения определены в соответствии с СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий Приложение 3, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения.

Таблица 3.6

ТБО, образующиеся от населения

| Форма проживания | Численность жителей, чел. | Норматив образования ТБО на 1 чел. | Расчетное количество ТБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 2015-2025 гг. | 2025-2035 гг. |  | Существующее положение | На период 2015-2025 гг. | На период 2025-2035 гг. |
|  |  |  |  | кг/год | куб.м /год | т/год | куб.м/год | т/год | куб. м/год | т/год | куб. м/год |
| Временное население (коэффициент 0,5) |  |  |  | 130,9 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| Постоянное население | 981 | 1200 | 1500 |  |  | 3,273 | 29,75 | 22,908 | 208,25 | 312,327 | 2839,34 |
| Всего |  |  |  |  |  | 3,273 | 29,75 | 22,908 | 208,25 | 312,327 | 2839,34 |
| Всего на расчетный срок |
| P, т | 338,507 |
| V, куб.м | 3077,34 |

Таблица 3.7

Сводная таблица ТБО

| Наименование деревень | Расчетное количество ТБО |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | На период 2015-2025 гг. | На период 2025-2035 гг. |
|  | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации |
|  | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м |
| Селиваново | 3,273 | 29,750 |  |  | 22,908 | 208,250 | 91,308 | 644,074 | 312,327 | 2839,340 | 189,069 | 1625,755 |

Таблица 3.8

Расчет потребности в контейнерах для несортированных и крупногабаритных отходов

| Наименование населенного пункта | На расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Объемы отходов в год | Количество контейнеров |
|  | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации |
|  | V, куб.м | V, куб.м | объемом 6 куб.м, шт. | объемом 0,75 куб.м, шт. | объемом 12 куб.м, шт. | объемом 0,75 куб.м, шт. |
|  |  |  |  |  |  | 2х0,75 | 6х0,75 |
| Селиваново | 1245,00 | - | - | 14 | - | - | - |

4. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Мероприятия местного значения муниципального образования до 2027 года:

-   - Строительство межпоселкового газопровода среднего давления д.Потанино – п. Селиваново.

- Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода среднего давления в п. Селиваново.

- Строительство блочно-модульной котельной в п. Селиваново мощностью 5 МВт.

- Реконструкция водоочистных сооружений п. Селиваново.

- Замена участка водопровода длиной 1,7 км.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Селиваново.

- Замена участка канализационной сети длиной 2,4 км

- Подключение 67 жилых домов к сетям газоснабжения в п. Селиваново.

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 26 декабря 2017 года № 131

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинградской области «О разработке и принятии программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от от 22.12.2017 № 128 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 187422, Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново ул. Советская д.7 Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры - обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2037 годы. Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

2.1.	Социально-экономическое состояние поселения,

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Селивановское сельское поселение расположено в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Селивановское сельское поселение расположено между МО Сясьстройское (с запада), Колчановское (с юга), Потанинское(с востока), с севера -Ладожское озеро. Территория поселения составляет 19,6 тыс.га. на ней расположено 11 населенных пунктов.   В состав поселения входят следующие населенные пункты: п.Селиваново, д.Низино, д. Дрюневщина,д. Жуковщина, д. Остров, д. Заречье, д. Лунгачи, д. Свирь-городок, д. Телжево, ст. Лунгачи, д. Антипово.  Население 1087 чел.

Территория МО Селивановское СП представлена территорией существующей индивидуальной жилой застройкой и земельными участками, включенными в границу населенного пункта в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области и предназначенными для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Общая площадь территории Селивановского СП в проектных границах составляет 196,3 га.

Существующая численность населения Селивановского СП по состоянию на 01.01.2017 составляет 1087 чел.

Назначение территорий в границах МО Селивановское СП определено исходя из их существующего использования (существующая застройка) и решений, содержащихся в утвержденной документации по планировке территории (территория комплексного освоения в целях жилищного строительства).

2.2.	Технико-экономические параметры

существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения

услугами в области физической культуры, массового спорта, культуры,

образования, здравоохранения

В настоящий момент в п. Селиваново имеются следующие объекты социальной инфраструктуры:

- Селивановская общеобразовательная школа.

- Селивановский детский сад.

- Селивановский сельский дом культуры.

- Селивановский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

- Селивановское отделение почтовой связи.

- Селивановские плоскостные сооружения спорта.

2.3.	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

в областях физической культуры и массового спорта, культуры,

образования, здравоохранения

Для расчета основных параметров комплексного развития социальной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения п. Селиваново Селивановского сельского поселения на 2037 год – 1,500 тыс. человек.

При расчете объемов нового жилищного строительства на расчетный срок до 2037 года был взят критерий строительства жилья на человека, который в настоящее время в Правительстве Российской Федерации, как ориентир, принят на уровне 1 кв. м в год на одного жителя.

Структура нового жилищного строительства принята в соответствии со спецификой территории:

- застройка малоэтажными жилыми домами –100 %;

Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по поселению принимается на основании фактических данных муниципального образования расчетный показатель не менее 38 кв. м на человека, и не менее 20 кв. м на человека для нового муниципального строительства к 2037 году принят в соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

При расчете проектируемого жилищного фонда учитывалась убыль жилого фонда существующей многоквартирной малоэтажной застройки.

Для проектируемой застройки норма жилищной обеспеченности принята:

- для средне этажной застройки в размере не менее 18 кв. м общей площади на 1 чел.;

- для малоэтажной застройки – в размере не менее 25 кв. м на 1 чел.;

- для застройки индивидуальными жилыми домами 0,10-0,25 га – в размере не менее 30 кв. м на 1 чел.

Объем проектируемого жилищного фонда рассчитан с учетом обеспечения нормы жилищной обеспеченности не менее 18 кв. м на человека для населения, проживающего в существующем жилищном фонде, независимо от типа застройки. Расчет проектируемого жилищного фонда представлен в таблице 2.3.1.

Расчет проектируемого жилищного фонда

Табл. 2.3.1

| Населенный пункт | Прирост численности населения на вновь осваиваемой жилой территории, чел. | Норма жилищной обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |  |  |
|  |  |  |  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |
| Существующий жилищный фонд в том числе: | 23,1 |
| застройка индивидуальными жилыми домами | 6,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 29,7 |
| Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | 10,2 | 10,2 |
| застройка малоэтажными жилыми домами, всего из них | 10,2 | - |
| Из общего объема нового жилого фонда муниципальный жилой фонд | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | 500 | - | 18 | 10,2 | - |
| застройка индивидуальными жилыми домами, из них: | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | - | 600 | 18 | - | 10,2 |
| Итого: | 10,2 | 39,9 |

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Таблица 2.3.2

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры

в областях образования, здравоохранения,

физической культуры и массового спорта и культуры

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | норматив на 1000 жителей | Требуется на 1500 жителей | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 61 | 158 | Капитальный ремонт |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 103 | Капитальный ремонт |
| Здание ФАП | посещений в смену Спортивные залы | 18 | 25 | Новое строительство |
| Бассейны плавательные | кв.м зеркала воды | 20 | 100 | Реконструкция |
| Клубы или учреждения клубного типа (дом культуры) | кв.м общей площади | 50 | 436 | Капитальный ремонт |
| Библиотеки | тыс. томов | 4 | 11 | 12 |

На территории п. Селиваново планируется строительство (объект регионального значения) на 30 посещений в смену, площадью не менее 150 кв. м (в соответствии с документацией по планировке территории). Кроме того, планируется капитальный ремонт общеобразовательной школы на 200 мест, одного детского сада на 100, капитальный ремонт  дома культуры. Также планируется размещение объектов местного значения поселения: одного спортивного зала,  одного зала с бассейном.

2.4.	Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Селивановское сельское поселение муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области разработана на основании генерального плана муниципального образования Селивановское сельское поселение муниципального образования Волзовского муниципального района, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 534;

При подготовке программы учтены:

требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015;

региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286 в действующей редакции;

схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года                   № 460 с изм.);

3. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Селивановского сельского поселения приводится ниже.

Мероприятия местного значения поселения

Строительство многофункциональной спортивной площадки в пос. Селиваново;

Строительство здания ФАП в пос. Селиваново;

Восстановление плавательного бассейна в здании Селивановской общеобразовательной школы.

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Селивановское сельское поселение

Волховского муниципальный район

Ленинградской области

от  26  декабря 2017 года № 131

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципальный район

Ленинградской области

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинградской области «О разработке и принятии программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от от 22.12.2017 № 128 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 187422, Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново ул. Советская д.7, |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховский муниципальный район

Ленинградской области

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

Селивановское сельское поселение расположено в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Селивановское сельское поселение расположено между МО Сясьстройское (с запада), Колчановское (с юга), Потанинское(с востока), с севера -Ладожское озеро. Территория поселения составляет 19,6 тыс.га. на ней расположено 11 населенных пунктов.   В состав поселения входят следующие населенные пункты: п.Селиваново, д.Низино, д. Дрюневщина,д. Жуковщина, д. Остров, д. Заречье, д. Лунгачи, д. Свирь-городок, д. Телжево, ст. Лунгачи, д. Антипово.  Население 1087 чел.

Территория МО Селивановское СП представлена территорией существующей индивидуальной жилой застройкой и земельными участками, включенными в границу населенного пункта в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области и предназначенными для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Общая площадь МО Селивановское СП в проектных границах составляет 196,3 кв.км

Существующая численность населения п. Селиваново по состоянию на 01.01.2017 составляет 1087 чел.

Назначение территорий в границах населенных пунктах Селивановского сельского поселения определено исходя из их существующего использования (существующая застройка) и решений, содержащихся в утвержденной документации по планировке территории (территория комплексного освоения в целях жилищного строительства).

Транспортная инфраструктура Селивановского сельского поселения представлена существующей улично-дорожной сетью протяженностью 26,32 км, федеральной автомобильной дорогой «Кола» и региональной дорогой Низино-Курика расположены за границами населенных пунктов.

3.	Прогноз транспортного спроса.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Для расчета основных параметров комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения п Селиваново Селивановского сельского поселения на 2037 год – 1,5 тыс. человек.

С учетом прогноза численности населения п. Селиваново Селивановского сельского поселения задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

-	определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон;

-	формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения;

-	совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

-	реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

-	формирование пешеходно-транспортных направлений.

Расчет проектируемого жилищного фонда представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Расчет проектируемого жилищного фонда

| Населенный пункт | Прирост численности населения на вновь осваиваемой жилой территории, чел. | Норма жилищной обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |  |  |
|  |  |  |  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |
| Существующий жилищный фонд в том числе: | 23,1 |
| застройка индивидуальными жилыми домами | 6,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 29,7 |
| Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | 10,2 | 10,2 |
| застройка малоэтажными жилыми домами, всего из них | 10,2 | - |
| Из общего объема нового жилого фонда муниципальный жилой фонд | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | 500 | - | 18 | 10,2 | - |
| застройка индивидуальными жилыми домами, из них: | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | - | 600 | 18 | - | 10,2 |
| Итого: | 10,2 | 39,9 |

В планируемых границах Селивановского сельского поселения предусматривается капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 26,32 км (в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории). Характеристики улично-дорожной сети устанавливаются документацией по планировке территории.

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов поселения предусматривает благоустройство существующих сельских улиц, строительство тротуаров и полос озеленения вдоль основных направлений.

Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области разработана на основании генерального плана муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 534;

При подготовке программы учтены:

требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015;

региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286 в действующей редакции;

схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года                   № 460 с изм.);

4. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов транспортной инфраструктуры

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Мероприятия местного значения поселения

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 26,32 км в МО Селивановское сельское поселение.

Мероприятия

по снижению негативного воздействия транспорта

на окружающую среду и здоровье населения

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

Основными источниками загрязнения проектируемого поселения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются при движении автотранспорта.

Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | - оксиды азота; - углерод (сажа); - сера диоксид (ангидрид сернистый); - углерод оксид; - углеводороды; - бензин (нефтяной, малосернистый); - керосин | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 |
| Железнодорожный транспорт | - оксиды азота; - углерод оксид; - углерод (сажа) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М., 1992 |

## Мероприятия по охране окружающей среды:

- проведение контрольных измерений параметров воздействия на окружающую среду на границе нормируемых объектов и уменьшение санитарно-защитных зон гаражей и складской территории;

- строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль железных дорог;

- недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль всех автодорог.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 26.07.2017) полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территориях сельских поселений отнесено к полномочиям муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.

ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.